## Slide 1
创新点一：基于双通道递归神经网络的噪声分离技术
关键问题
  海洋环境噪声来源复杂
  海洋环境中色噪声干扰性强
  水声信号传播途中衰减与弱化
  噪声频率和强度变化大
  对海洋噪声鲁棒性不足
  信噪比随传播距离增加而降低
(b)Strong interfering Colored Noise
(a) Complex Sources of Marine Noise
(c) Decreasing signal-to noise ratios

## Slide 2
创新点一：基于双通道递归神经网络的噪声分离技术
解决方案
双向RNN
全连接层
层归一化
将较长音频输入分成较小的块，并迭代应用于块内通道和块间通道。
块内RNN学习局部特征，块间RNN学习不同块之间的联系。
在每次分块通道后都执行双向RNN，全连接层与层归一化以及残差连接操作。
残差连接
+r

## Slide 3
创新点一：基于双通道递归神经网络的噪声分离技术
技术路线
对输入序列 𝐖 ∈ ℝ𝑁×𝐿 ，𝑁是特征维度，𝐿采样数, 将 𝐖 分成长度为 𝐾和每一跳大小为 𝑃的块
𝐖 中除了首尾之外，每个样本点都出现了 𝐾/𝑃次, 生成了 𝑆个大小相等的块 𝑫∈ℝ𝑁×𝐾, s = 1,⋯,𝑆
将张量 𝑻 输入连续的 𝐵个 DPRNN 块，
将 B 个 DPRNN 块 记为 𝑻𝒃 ∈ ℝ𝑁×𝐾×𝑆, 𝑏 = 1, ⋯ , 𝐵，
最终得到形状不变的张量𝑻B+1
将 DPRNN 输出的最后一个块记为 𝑻B+1 ∈ ℝ𝑁×𝐾×𝑆
将输出的张量块拆分，重新拼接成输出序列 𝑸∈ℝ𝑁×𝐿
所有块拼接在一起，形成一个三维张量
𝑻 = [𝑫1, ⋯, 𝑫𝑆] ∈ ℝ𝑁×𝐾×𝑆
每个 DPRNN 块包含两个子块，分别对应块内处理 Intra-chunk RNN 和块间处理 Inter-chunk RNN

## Slide 4
创新点一：基于双通道递归神经网络的噪声分离技术
技术路线
对输入序列 𝐖 ∈ ℝ𝑁×𝐿 ，𝑁是特征维度，𝐿采样数, 将 𝐖 分成长度为 𝐾和每一跳大小为 𝑃的块
𝐖 中除了首尾之外，每个样本点都出现了 𝐾/𝑃次, 生成了 𝑆个大小相等的块 𝑫∈ℝ𝑁×𝐾, s = 1,⋯,𝑆
将张量 𝑻 输入连续的 𝐵个 DPRNN 块，
将 B 个 DPRNN 块 记为 𝑻𝒃 ∈ ℝ𝑁×𝐾×𝑆, 𝑏 = 1, ⋯ , 𝐵，
最终得到形状不变的张量𝑻B+1
将 DPRNN 输出的最后一个块记为 𝑻B+1 ∈ ℝ𝑁×𝐾×𝑆
将输出的张量块拆分，重新拼接成输出序列 𝑸∈ℝ𝑁×𝐿
所有块拼接在一起，形成一个三维张量
𝑻 = [𝑫1, ⋯, 𝑫𝑆] ∈ ℝ𝑁×𝐾×𝑆
每个 DPRNN 块包含两个子块，分别对应块内处理 Intra-chunk RNN 和块间处理 Inter-chunk RNN
LOFAR&DEMON spectrogram before and after denoising!